## Slide 1: Osnovna građa računala
Vesna Ivančičević

## Slide 2: Sklopovlje računala
Računalo je sastavljeno od niza dijelova koji se razlikuju s obzirom na svojstva i funkcije. Zajednički im je naziv sklopovlje (engl. hardware).

## Slide 3: Sklopovlje računala
Sklopovlje računala - svi električni, elektronički i mehanički dijelovi od kojih je građeno računalo i pojedini njegovi priključci.

## Slide 4: Programska podrška
Računalno sklopovlje će biti korisno samo ako njime upravljaju računalni programi.
Skup svih programa koji se mogu izvršavati na računalu naziva se programskom podrškom (engl. software).

## Slide 5: Programska podrška
Programsku se podršku može podijeliti na:
  operacijske sustave,
  namjenske programe (aplikacije).

## Slide 6: Digitalni računalni sustav
RAČUNALO:
sklopovlje (engl. hardware)
programi (engl. software)
ČOVJEK:
konstruktor
programer
korisnik
ULAZNO-IZLAZNI UREĐAJI
omogućuju međusobnu komunikaciju

## Slide 7: Temeljna građa računala

## Slide 8: Središnja jedinica za obradu
Zadatak središnje jedinice za obradu je:
  obrada podataka,
  upravljanje protokom podataka između pojedinih dijelova sustava,
  usklađivanje i nadzor rada cijelog sustava.

## Slide 9: Središnja jedinica za obradu
Središnja jedinica za obradu (engl. CPU) sastavljena je od dva osnovna dijela:
  aritmetičko logičke jedinice,
  upravljačke jedinice.

## Slide 10: Procesor
Procesori odjednom mogu obraditi više bitova.
Što više bitova procesor odjednom može obraditi to će više podataka moći obraditi u jedinici vremena.
Većina suvremenih procesora obrađuje odjednom 32 ili 64 bita.

## Slide 11: Takt procesora
Procesor podatke obrađuje u koracima.
Najveći broj koraka koje procesor može obaviti u sekundi naziva se takt (engl. clock).
Takt uvelike određuje brzinu rada procesora, suvremeni procesori rade s taktom od nekoliko GHz.

## Slide 12: Chipset
Za povezivanje procesora s ostatkom računala rabi se skup od nekoliko pomoćnih integriranih krugova poznat pod nazivom engl. chipset.

## Slide 13: Chipset
Svi podaci prolaze kroz chipset jer svi ostali dijelovi računala komuniciraju s procesorom posredstvom chipseta.

## Slide 14: Memorija
Memorija služi za pohranu podataka i programa te ih po potrebi stavlja na raspolaganje ostalim dijelovima sustava.

## Slide 15: Memorija
S obzirom na mogućnost čuvanja podataka nakon nestanka napajanja, memorije možemo podijeliti u dvije skupine:
  privremene memorije
  trajne memorije.

## Slide 16: Radna memorija
Radna memorija (engl. random access memory, RAM) je privremena memorija koja podatke čuva samo dok je računalo uključeno na napajanje.
S isključenjem računala njen se sadržaj briše.

## Slide 17: Radna memorija
U ovu se memoriju podaci mogu upisivati, brisati i iz nje čitati onoliko puta koliko želimo.
Redovito je ugrađena u računalo.

## Slide 18: Radna memorija
Radnu memoriju središnja jedinica za obradbu rabi za neposrednu pohranu i dobavu podataka.
Za vrijeme rada programi koji se izvršavaju i podatci koji se trenutačno obrađuju nalaze se u radnoj memoriji.

## Slide 19: Brza priručna memorija
Između radne memorije i procesora postoji nerazmjer u brzini zbog čega je ograničena ukupna brzina razmjene.
Zbog toga se u računalo ugrađuje brza priručna memorija (engl. cache).
Dobava podataka iz brze priručne memorije u procesor je mnogo brža nego dobava iz RAM memorije.

## Slide 20: Brza priručna memorija
Brza priručna memorija relativno je malog kapaciteta (od 1 KB do 1 MB).
Radna memorija računala građena je od komponenti DRAM-a, a brza priručna memorija od bržih i skupljih komponenti SRAM-a.

## Slide 21: Brza priručna memorija, L1
Brza priručna memorija može biti smještena na istu pločicu poluvodiča s mikroprocesorom.
Tada se naziva primarna brza priručna memorija ili L1 (engl. primary cache, Level 1 cache ) i kapaciteta je od 1 do 128 KB.

## Slide 22: Brza priručna memorija
Zasebno izvedena brza priručna memorija koja se nalazi izvan procesora naziva se sekundarna brza priručna memorija ili L2 (engl. second level cache , Level 2 cache ) i kapaciteta je od 128 KB do n MB.

## Slide 23: Brza priručna memorija
L2 memorija je mnogo brža, skuplja i manjeg kapaciteta od radne memorije.
Istodobno, jeftinija je i sporija od L1 memorije pa je na neki način kompromis između cijene i brzine pristupa.

## Slide 24: Trajne memorije, ROM
ROM (engl. read only memory) je memorija u koju se podatci mogu upisati samo jedanput. Nakon upisa, te se podatke ne može mijenjati, brisati ili upisivati nove.
Podatke u ROM upisuje proizvođač računala.
To su npr. programi koji se pokreću pri uključenju računala, manji dijelovi operacijskog sustava itd.

## Slide 25: Matična ploča
Većina je osnovnih dijelova računala ugrađena u kućište, a objedinjuje ih matična ploča.

## Slide 26: Matična ploča
Matična ploča (engl. motherboard) je tiskana ploča zadužena za povezivanje dijelova računala u jednu cjelinu.

## Slide 27: Povezivanje dijelova računala
Dijelove je računala potrebno međusobno povezati električnim vodičima kako bi podaci mogli putovati od jednog dijela računala do drugog.
S obzirom na mnogo sastavnih dijelova, vrlo je važan način njihova povezivanja.

## Slide 28: Sabirnice
Dijelovi računala se povezuju s pomoću posebnih skupina vodiča koji se nazivaju sabirnicama.
Sabirnice (engl. bus) se izvode kao tiskani vodiči na površini matične ploče.

## Slide 29: Sabirnice
Sabirnice se dijele na:
  unutarnje sabirnice
  vanjske sabirnice.

## Slide 30: Unutarnje sabirnice
Unutarnje sabirnice služe za povezivanje dijelova računala smještenih unutar kućišta i razmjenu podataka između njih.
One istodobno služe i za priključak komponenti koje se ugrađuju na matičnu ploču.

## Slide 31: Priključnice
Da bi se dijelovi sustava mogli priključiti na sabirnice matične ploče, na sabirnicama su izvedene priključnice (utori, konektori).

## Slide 32: Priključnice
Razlikuju se priključnice u koje se priključuju poluvodičke komponente poput procesora i radne memorije…

## Slide 33: Priključnice
…i priključnice u koje je moguće priključiti dodatne sklopove (kartice, tiskane pločice) i na taj način lako proširiti sposobnosti računala.

## Slide 34: Unutarnje sabirnice
Kako bi se izbjegla nesukladnost priključaka i sabirnica dogovorene su norme sabirnica. Rasprostranjene su npr.:
  PCI sabirnica,
  PCI Express sabirnica.

## Slide 35: PCI Express sabirnica
PCI Express je sabirnica koja sve više zamjenjuje PCI sabirnice.

## Slide 36: PCI Express sabirnica
36
Prednost PCI Express sabirnice je serijska arhitektura koja omogućava povećanje osnovne brzine prijenosa podataka (250 MBps) proširenjem priključnica.
Notes: 36

## Slide 37: PCI Express sabirnica
Razvijene su x2, x4, x8, x16, x32 inačice osnovne priključnice.

## Slide 38: Komunikacija dijelova sklopovlja
Komunikaciju s tim dijelovima sklopovlja pružaju vanjske sabirnice i ulazno-izlazni sklopovi.
Matična ploča omogućava komunikaciju s dijelovima sklopovlja koji su smješteni izvan kućišta računala.

## Slide 39: Vanjske sabirnice
Vanjske sabirnice namijenjene su priključivanju dijelova sklopovlja smještenih izvan kućišta računala.
Priključnice vanjske sabirnice su uvijek izvedene tako da je na njih moguće priključiti uređaje bez otvaranja kućišta računala.

## Slide 40: Vanjske sabirnice
Na jednu se vanjsku sabirnicu može ugraditi više priključnica.
Glavna je karakteristika vanjskih sabirnica da se više uređaja može služiti istom sabirnicom.
U širokoj su uporabi sabirnice: USB i FireWire.

## Slide 41: USB
USB (engl. universal serial bus) je najrasprostranjenija vanjska sabirnica.
Razlikuju se priključnice i priključci za računalo i za vanjski uređaj.

## Slide 42: USB
USB sabirnica je namijenjena za spajanje vanjskih uređaja kao što su skener, pisač, digitalni fotoaparat, itd.
Norma USB 3.0 omogućava brzinu do 4,80 Gbps.
USB logotip

## Slide 43: USB
UZ brzinu, prednost USB-a je i napajanje uređaja iz računala te mogućnost spajanja vanjskih uređaja dok računalo radi.
Ako na USB sabirnicu želimo spojiti više vanjskih uređaja, potreban je USB koncentrator (hub).

## Slide 44: USB koncentrator
Na USB sabirnicu je kombinacijom USB koncentratora moguće spojiti do 127 vanjskih uređaja.

## Slide 45: Ulazno-izlazni sklopovi
Ulazno-izlazni sklopovi omogućavaju komunikaciju s uređajima smještenim izvan kućišta računala.
Oni povezuju računalo s okolinom te prenose podataka između računala i okoline.

## Slide 46: Ulazno–izlazni sklopovi
Za razliku od vanjskih sabirnica, ulazno-izlazni sklopovi omogućuju istodobni priključak samo jednog vanjskog uređaja na isti skup vodiča.
Najčešće korišteni ulazno-izlazni sklopovi su:
  serijski, paralelni, PS/2 (za miša i tipkovnicu).

## Slide 47: Serijski i paralelni U/I sklopovi
Serijski sklop (engl. COM port, serial port), izveden s 9-priključaka.
Paralelni sklop (engl. LPT port, printer port, paralel port), izveden s 25-priključaka.
PS/2 vrata (engl. PS/2 port) služe za spajanje tipkovnice i miša.

## Slide 48: Dodatni sklopovi
Dodatni sklopovi proširuju mogućnosti računala.
Njima se računalu mogu dodati ili popraviti, primjerice, grafičke, zvukovne ili komunikacijske značajke.

## Slide 49: Priključak
Dodatni sklop (kartica ili adapter) završava priključkom koji je moguće utaknuti u odgovarajuću priključnicu na matičnoj ploči računala.

## Slide 50: Dodatni sklopovi (kartice)
Dodatni sklopovi imaju priključnice na stražnjoj strani računala za priključak vanjskih uređaja.
priključak na grafičku karticu
zvučnici
slušalice
mikrofon
igrača palica
priključak na mrežnu karticu

## Slide 51: Hlađenje
Svaki se elektronički uređaj pri radu zagrijava.
Pretjerano zagrijavanje je štetno i skraćuje radni vijek elektroničkih komponenata.
Na sklopove koji stvaraju mnogo topline stavljaju se hladnjaci

## Slide 52: Hladnjaci
Hladnjaci su metalni dijelovi (obično od aluminija koji dobro vodi toplinu) preko čije se površine toplina isijava u okolinu.

## Slide 53: Ventilatori
Računala se rashlađuju i ispuhivanjem toplog zraka i upuhivanjem hladnijeg zraka pomoću ventilatora.
U računalu se obično nalazi nekoliko ventilatora.

## Slide 54: Ventilatori
Ventilator se npr. ugrađuje neposredno na hladnjak procesora.
Suvremeni procesori se u radu toliko zagriju da bi bez hladnjaka i ventilatora prestali raditi za nekoliko minuta.

## Slide 55: Hlađenje tekućinom
Kod nekih se računala procesor hladi tekućinom što je bolje, ali je i skuplje te zahtjeva ugradnju dodatnog uređaja za hlađenje.