## Slide 1: Mrežna komunikacija
1. Sigurno u virtualnom svijetu

## Slide 2: 1. Mrežno povezivanje
Računalna mreža - skup međusobno povezanih digitalnih uređaja (računala, pametnih telefona, tableta) koji međusobno komuniciraju i razmjenjuju podatke.
Poveznica na videozapis

## Slide 3: Računalne mreže
Mreža računala (Network) je skup povezanih računala koja mogu međusobno razmjenjivati podatke.
Za umrežavanje računala potrebna je strojna i programska oprema:
računala s mrežnom karticom
mediji za prijenos podataka kroz mrežu
uređaji za nadzor prijenosa podataka
protokoli tj. pravila za prijenos podataka kroz mrežu

## Slide 4: Načini poezivanja uređaja u mrežu
Žičano povezivanje
  uređaji se u mrežu povezuju pomoću mrežnog kabela i LAN mrežne kartice

## Slide 5
Žičano povezivanje
  Drugi način žičanog povezivanja ostvaruje se putem optičkog vlakna

## Slide 6: Primjer lokalne mreže
Računala u jednoj učionici i druga strojna oprema priključena na njih mogu se povezati u jednostavnu lokalnu mrežu.

## Slide 7
računalo
modem
telefonski priključak
telefonski stup
Digitalna telefonska veza
pauza
digitalno
analogno
Ako telefonska veza nije analogna, nego digitalna (npr. ISDN, DSL),
Za povezivanje se koristi ISDN ili DSL adapter, ovisno o vrsti digitalne telefonske veze.
adapter
tada modem nije potreban – nema pretvorbe u analogni signal.

## Slide 8
Bežično povezivanje
  Kao medij za bežično (engl. wireless) povezivanje uređaja koriste se radiovalovi, infracrvene zrake ili mikrovalovi

## Slide 9: Uređaji za povezivanje u mrežu
Pristupna točka (access point)
  bežični usmjernik spojen na Internet koji putem bežične veze omogućava bežičnim uređajima u okolini priključivanje na mrežu
  Mogu biti otvorene i zatvorene
  Otvorene pristupne točke ne zahtijevaju zaporku kako bismo se na njih spojili
  Zatvorene pristupne točke traže unos zaporke kako bismo pristupili mreži
OTVORENA PRISTUPNA TOČKA
ZATVORENA PRISTUPNA TOČKA

## Slide 10
računalo
satelitski modem
Satelitska veza
pauza
pauza
računalo
satelitski modem
satelitska antena
satelitska antena
telekomunikacijski satelit

## Slide 11: Uređaji za povezivanje u mrežu
Modem
  ubrajamo ga u zastarjelu tehnologiju povezivanja na internet putem telefonske linije
  modem je bio potreban da analogni signal modulira (pretvori) u digitalni kako bi ga računalo moglo pročitati

## Slide 12: Uređaji za povezivanje u mrežu
Koncentrator (hub)
  često se koristi u žičanim mrežama kao što je LAN,
  omogućava međusobnu komunikaciju svih priključenih računala
􀂉 SWITCH – evi su “pametniji” od HUB – ova
􀂉 Bolje se nose s opterećenjem u mreži
􀂉 HUB – predstavlja spoj svih mrežnih kabela koji se spajaju na njega
i tvori jedan zajednički medij kada sva računala pošalju pakete,
nastaju sudari koje HUB ne može razriješiti
􀂉 SWITCH će kao što mu i ime kaže interno prespojiti veze među
računalima i time prividno stvoriti nezavisne veze među njima

## Slide 13: Uređaji za povezivanje u mrežu
Preklopnik (switch)
  povezuje računala u LAN mreži, ali za razliku od koncentratora, analizira kome su namijenjeni podatci pa ih šalje samo računalu kojem su oni upućeni
  to osigurava učinkovitost prijenosa podataka u mreži

## Slide 14: Uređaji za povezivanje u mrežu
Usmjernik (router)
  povezuje više računala u mrežu i usmjerava promet podataka najkraćim putem kroz mrežu do odredišta
  povezan je s najmanje dvije mreže, najčešće LAN mrežom i internetom

## Slide 15: Prijenos podataka i protokoli
Mjerne jedinice za količinu memorije u računalu
uvriježene mjerne jedinice za memoriju (kB, MB itd.) temelje se na potencijama broja 2 (npr. 1 kilobajt = 210 B, tj. 1024 B)
po SI standardu predmetak kilo treba označavati 1000, a ne 1024 jedinica kao što je ovdje slučaj
zato se 1999. godine uvode novi predmetci za mjerne jedinice za memoriju: kibi, mebi, gibi, tebi itd.
tako su sada novi nazivi:
kibibajt (KiB), mebibajt (MiB), gibibajt (GiB), tebibajt (Tib) itd.
po novome, 1 kB = 1000 B, a 1 KiB = 1024 B, itd.

## Slide 16
Poštanska služba
Da bi se paket isporučio, mora imati navedene adrese primatelja i pošiljatelja.
Paketi putuju najkraćim putem.
Potrebna je potvrda isporuke paketa.
Poštanska služba vraća neisporučeni paket.
Poštanska se služba pridržava pravila i propisa o
poštanskome prometu (protokoli).
Mrežni prijenos podataka
Podatci su razdijeljeni u manje pakete.
Da bi se paket isporučio, mora u zaglavlju imati navedene adrese primatelja i pošiljatelja.
IP adresa – ime i prezime računala – 193.198.184.130
Potrebna je potvrda primitka.
Poruka (podatci) putuju mrežom preko raznih čvorova i veza.
Paketi ne moraju putovati istim putovima.
O prijenosu podataka brine se mrežni protokol.
Ako se paket ne isporuči, mrežni protokol
ponavlja slanje dok se podatci u potpunosti
ne prenesu.

## Slide 17
PAKETNI PRIJENOS PODATAKA

## Slide 19: Model korisnik/poslužitelj
molim
izvoli
molim
izvoli
molim
izvoli
poslužitelj
korisnik
korisnik
korisnik

## Slide 22: Model ravnopravnih korisnika
Korisnička računala međusobno ravnopravno dijele podatke i resurse. Istovremeno imaju ulogu i poslužitelja i korisnika.
molim
izvoli
molim
izvoli
molim
izvoli
korisnik
korisnik
korisnik