## Slide 1: 18. Festival znanosti OD DIZAJNA DO PROIZVODA Korištenje aditivnih proizvodnih tehnologija na primjeru modela slavoluka Sergijevaca (Zlatna vrata) na temu Kulturne baštine
Voditelj aktivnosti: Filip Šugar, mag. ing. mech.
Sudionik: Robert Milovan, dipl. ing.

## Slide 2: Znanost
Što je znanost?
Znanost (grč. episteme, lat. scientia)
Općenito: „znanost je skup svih sustavno metodski stečenih i uobličenih znanja te djelatnost kojom se stječu takva znanja.”
U strožem smislu: „znanost je skup znanja dobivenih nekom od znanstvenih metoda, te racionalna djelatnost predviđanja i objašnjenja pojava u okolini (znanstveno znanje) koja se ostvaruje svođenjem pojedinih pojava pod univerzalne zakone.”
Notes: Znanost (grč. episteme, lat. scientia)
Općenito: „znanost je skup svih sustavno metodski stečenih i uobličenih znanja te djelatnost kojom se stječu takva znanja.”
U strožem smislu: „znanost je skup znanja dobivenih nekom od znanstvenih metoda, te racionalna djelatnost predviđanja i objašnjenja pojava u okolini (znanstveno znanje) koja se ostvaruje svođenjem pojedinih pojava pod univerzalne zakone.”
Predviđanje i objašnjenje omogućuje kontrolirano usmjeravanje i korištenje sličnih pojava u budućnosti.

## Slide 3: Podjela znanosti prema Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)
Osnovana 1961. s ciljem stimulacije ekonomskog razvoja i svjetske trgovine.
37 država članica

## Slide 4
1. Prirodne znanosti | 1.1. Matematika 1.2. Računalne i informacijske znanosti 1.3. Fizika 1.4. Kemija 1.5. Znanosti o Zemlji i okolišu 1.6. Biologija 1.7 Druge prirodne znanosti
2. Tehničke znanosti i Tehnologija | 2.1. Građevinarstvo 2.2. Elektrotehnika, elektronika i informacijska tehnologija 2.3. Strojarstvo 2.4. Kemijsko inženjerstvo 2.5. Znanost o materijalima 2.6. Medicinsko inženjerstvo 2.7. Znanost o okolišu 2.8. Biotehnologija okoliša 2.9. Industrijska biotehnologija 2.10. Nanotehnologija 2.11. Ostale tehničke znanosti
3. Medicinske znanosti | 3.1. Temeljne medicinske znanosti 3.2. Kliničke medicinske znanosti 3.3. Zdravstvene znanosti 3.4. Medicinska biotehnologija 3.5. Ostale medicinske znanosti

## Slide 5
4. Poljoprivredne znanosti | 4.1 Poljoprivreda, šumarstvi i ribarstvo 4.2 Životinjske i mliječne znanosti 4.3 Veterinarske znanosti 4.4 Poljoprivredna biotehnologija 4.5 Ostale poljoprivredne znanosti
5. Društvene znanosti | 5.1 Psihologija 5.2 Ekonomija 5.3. Pedagogija 5.4. Sociologija 5.5 Pravo 5.6 Političke znanosti 5.7 Socijalna i gospodarska geografija 5.8 Mediji i komunikacije 5.9 Ostale društvene znanosti
6. Humanističke znanosti | 6.1 Povijest i arheologija 6.2 Znanost o jeziku i književnosti 6.3 Filozofija, etika i teologija 6.4 Umjetnost (slikarstvo, povijest umjetnosti, muzika, izvedbena umjetnost) 6.5 Ostale humanističke znanosti

## Slide 6: Tehnologija
Što je tehnologija?
Tehnologija („Znanost o zanatu”)
grč. techne (umijeće, vještina, zanat) + grč. logia (predmet proučavanja)
je razvoj i primjena alata, strojeva, materijala i postupaka za izradu nekoga proizvoda ili obavljanje neke aktivnosti;
također i znanost koja proučava primjenu znanja, vještine i organizacije u provedbi nekoga procesa.
Pojam se pojavio 1777. u knjizi „Uvod u tehnologiju” njemačkog filozofa Johanna Beckmanna.

## Slide 7: Aditivna proizvodnja (3D printanje)
Aditivna proizvodnja (eng. Additive Manufacturing)
je dio proizvodnoga strojarstva koji se bavi izradom predmeta nanošenjem čestica u tankim slojevima.
Pojam aditivna proizvodnja i 3D printanjem su sinonimi (istoznačnice).
Najveći problem aditivne proizvodnje bila je vrlo visoka početna cijena koja je sprječavala profitabilnu implementaciju u masovnoj proizvodnji (u odnosu na konvencionalnu obradu).
Danas je tržište 3D printera jedno od najbrže rastućih tržišta.
Notes: aditivna proizvodnja (engleski Additive Manufacturing), dio proizvodnoga strojarstva koji se bavi izradbom predmeta nanošenjem čestica u tankim slojevima.

## Slide 8: Povijest razvoja aditivne proizvodnje
1940. – 1950. prvi koncept i postupak 3D printanja opisao je Murray Leinster, američki SF pisac
1971. Johannes F. Gottwald patentirao je „ Liquid Metal Recorder”, prvi patent koji opisuje 3D printanje s brzom izradom prototipa.
1980. Hideo Kodama izmislio je 2 aditivne metode za izradu 3D plastičnih modela. Projekt je odbačen.
2. 6. 1984. Američki poduzetnik Bill Masters napravio je prvi zabilježeni patent 3D printanja, to je bio prvi od tri patenata koji pripadaju Mastersu koji su stvorili temelje za sustave 3D printanja koje koristimo danas.
16. 6. 1984. patentiran je prvi stereolitografski proces. Primjena postupka je odbačena od strane francuske kompanije CILAS, a razlog je „nedostatak poslovne perspektive”.
8. 8. 1984. Chuck Hull suosnivač tvrtke 3D Systems patentira svoj način stereolitografskog sustava proizvodnje. Tada je nastao STL format i brojne strategije ispune modela koje koristimo danas. Prvi komercijalni 3D printer SLA-1 nastao je 1987.
FDM tehnologija printanja, koja je danas najzastupljenija, nastala je 1988. i razvio ju je S. Scott Crump, koji ju je kasnije komercijalizirao u svojoj tvrtki Stratasys, a prvi uređaj izdali su 1992.

## Slide 9
90.-ih poboljšavaju se i razvijaju postupci 3D printanja, osmišljaju se nove metode printanja (selektivno lasersko sinteriranje, direktno lasersko sinteriranje, selektivno lasersko otapanje, 3D inkjet itd.)
2009. ističe patent za FDM proces printanja.
2014. nastaje prvi više-materijalni, vertikalno integrirana aditivno proizvodna platforma (VIPRE) za printanje funkcionalne elektronike.

## Slide 10: Proizvodni proces
Slicer
Digitalni
3D Model
CAD
3D Sken
DIZAJN
Fotogrametrija
.STL
.AMF
G kod
Printanje
PROIZVOD
Notes: Proizvodni proces započinje konstruiranjem trodimenzionalnoga modela računalnim CAD programima za modeliranje, ili digitaliziranjem prostornoga oblika već postojećega objekta trodimenzionalnim skenerima.
3D printani modeli napravljeni u CAD-u rezultiraju manjim brojem grešaka nego modeli dobiveni s drugim metodama.
Greške se mogu identificirati i ispraviti prije printanja.
STL – Stereolitografski file format, sprema podatku na temelju triangulacije – velike veličine datoteke
AMF – ADITIVE MANUFACTURING FORMAT FILE
Zatim se model pretvara u niz horizontalnih poprečnih presjeka koji se strojem za proizvodnju tvorevina otiskuju sloj po sloj do konačnog proizvoda. Tim se postupcima jednako uspješno mogu izraditi prototipovi, kalupi i alati velike preciznosti te funkcionalni dijelovi spremni za upotrebu. No brzina izradbe, izbor materijala i dimenzije modela zasad su ograničeni.

## Slide 11: Slicer
Računalni program koji se koristi u većini procesa 3D printanja za pretvorbu 3D modela u instukcije za printer.
U njemu se podešavaju paramteri printanja:
Temperatura, gustoća printa, širina mlaznice, rezolucija itd.
Najpoznatiji sliceri su:
  Ultimaker Cura
  PrusaSlicer
  Slic3r
  Z Suite
  SuperSlicer

## Slide 12: Taložno srašćivanje (očvršćivanje) – FDM
Taložno srašćivanje (eng. Fused Deposition Modeling - FDM)
Još se naziva: Fused Filament Fabrication (FFF)
Danas je najpopularniji proces printanja izradaka (hobisti), prvenstveno zbog svoje niske cijene printera i materijala za printanje.
Od materijala, najčešće se koristi termoplastika, a najpoznatije su:
akrilonitril butadien stiren (ABS), polilaktična kiselina (PLA), polietilen tereftalat (PETG), polikarbonat (PC)
Od ostalih materijala, mogu se koristiti:
  kompozitni materijali s polimernom matricom i kratkim ili dugi tvrdim vlaknima
  keramičke kaše ili gline
  mješavine keramičkog ili metalnog praha i polimernih veziva
  biološke smjere (korištene u bioprintanju)
Notes: Zasniva se na omekšavanju polimernog materijala koji u obliku niti prolazi kroz sapnicu smještenu na glavi uređaja (→ ekstruder). Izrađeni slojevi hlade se i skrućuju pri sobnoj temperaturi, te tako vežu na prethodni sloj. Kod složenije geometrije može se izraditi potporna struktura radi postizanja bolje završne površine tvorevina. Takvi su uređaji zbog jednostavnosti danas najzastupljeniji u kućnoj i manje zahtjevnoj profesionalnoj primjeni.

## Slide 13: FDM
Notes: Ovaj postupak koristi kontinuirani filament thermoplastičnog materijala.
Filament se dobavlja iz velikog namotaja (špule) koji prolazi kroz pomicajuću zagrijanu glavu printerovog ekstrudera i onda se taloži na postolje/model.
Glava printera upravljana je račuinalom. Obično se ekstruder pomiće u dvije dimenzije za izradu horizontalnog sloja, dok se platforma pomiće vertikalno kako bi se započeo novi sloj.

## Slide 14: FDM
Notes: 1 – 3D ekstruder od printera
2 – taloženi materijal
3 – pomično postolje

## Slide 16: SLA printer
Notes: Zasniva se na fotopolimerizaciji, tj. laser emitira ultraljubičastu svjetlost i osvjetljava sloj tekućega polimera zadana oblika presjeka, koji se skrućuje iznad podloge. Radna se podloga spušta za debljinu sloja i laser opet prati presjek objekta koji se ispisuje te odmah povezuje sa skrućenim dijelom ispod njega. Tvorevina se vadi iz tekućeg polimera, a višak polimera ispire se u otapalu.

## Slide 18: Primjena aditivnih tehnologija
Najranija primjena aditivnih tehnologija bila je proizvodnja.
Danas se aditivne tehnologije koriste i u:
  medicinske primjene
  industrijske primjene
  sociokulturološke svrhe

## Slide 19: Proizvodna primjena aditivne tehnologije
U proizvodnji, aditivne tehnologije koriste se u:
  arhitekturi,
  industrijskom dizajnu,
  automobilskoj industriji,
  avionska i svemirska industrija,
  vojna industrija,
  inženjerstvo,
  dental i medicinska industrija,
  biotehnologija (zamjena ljudskog tkiva,
  moda,
  obuća,
  nakit,
  edukacija,
  prehrana
Aditivna proizvodnja „u oblaku”
Masovna prilagodba proizvoda
Brza proizvodnja
Brza izrada prototipova
Razvoj (laboratoriji)
Hrana

## Slide 20: FDM isprintane i sinterirane komponente napravljene od nehrđajučeg čelika

## Slide 21: Arhitektura

## Slide 23: Masovna prilagodba proizvoda

## Slide 29: Brza izrada prototipa

## Slide 30: Prehrambena industrija
Čokolada
Slatkiši
Krekeri
Pašte
Pizze
NASA

## Slide 33: Bio-printanje

## Slide 37: Odjeća

## Slide 38: Prva isprintana kuća u Europi

## Slide 39: Španjolska, most

## Slide 40: Palekh, fontana

## Slide 41: Nakit

## Slide 42: 3D selfi

## Slide 43: Utjecaj na okoliš
Aditivne tehnologije mogle bi imati veliki utjecaj na okoliš.
Aditivna proizvodnja stvara proizvod sloj po sloj i printa (uglavnom) samo glavne djelove proizvoda, čime se stvara puno manje škarta i troši se puno manje energije, u odnosu na tradicionalne postupke proizvodnje odvajanjem čestica. Prema procjenama, stvara se i do 90% manje škarta.
Proizvodi su lakši, što smanjuje potrošnju energije i emisiju stakleničkih plinova vozila, naročito je važno i osjetno u avio industriji, gdje su komponente zrakoplova 3D printane.
Procjenjuje se smanjena emisija CO2 jer se proizvode proizvode lokalne, što smanjuje potrebu za prijevozom na velike udaljenosti.
Problem je što je škart nereciklažan.

## Slide 44: Literatura
https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=67353#start
https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=60658
https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=69979
https://edu.gcfglobal.org/en/thenow/what-is-3d-printing/1/
https://www.heroforge.com/

## Slide 45
ZAHVALJUJEM SE NA PAŽNJI!!!